不锈钢潜水搅拌机与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀，在污水生化处理系统中，曝气是维持好氧微生物正常代谢的基本手段，水下曝气系统的传氧效率又与水深有着直接的关系。在曝气池中，采用潜水搅拌机将曝气池设计成上述连续循环流池型。就会在循环流速的作用下，改变由曝气头释放气泡的路径，增大传氧水深，提高传氧效率。

一、安装前的准备工作

1. 确认潜水搅拌机的型号、规格和参数，并根据实际需要选择合适的设备。

2. 确认安装位置，确保周围环境符合潜水搅拌机使用要求，如水深、水质、水温等。

3. 准备好安装工具，如吊装设备、切割设备、焊接设备等。

4. 确认安装人员具备相应的操作技能和资质。

二、安装步骤

1. 确定吊装位置和吊装高度，根据设备重量和安装位置选择合适的吊装设备。

2. 切割和打磨安装位置，确保切割面平整、光滑，无毛刺。

3. 焊接安装位置，确保焊接质量符合要求，无虚焊、漏焊等情况。

4. 安装潜水搅拌机的电机和减速机，确保连接紧密，无松动。

5. 安装搅拌桨和轴，确保搅拌桨与轴的连接紧密，无松动。

6. 安装电气控制系统，包括电源线、控制线等，确保连接正确、可靠。

根据污水处理厂的不同工艺要求，搅拌机选型的 流速应保证在0.15～ 0.3m/s之间，如果低于0.15m/s的流速则达不到推流搅拌的效果，如果超过0.3 m/s的流速则会影响工艺效果且造成浪费。所以在选型前，首先要确定潜水搅拌机运用在什么场所，如：污水池、污泥池还是生化池；其次是介质的参数，如：悬浮物含量、温度、PH值等；还有水池的形状、水深甚至安装方式等都将对选型产生影响，同时还应考虑到节能因素，因为这将会影响到用户今后的运行成本。为了满足在不同的环境下都能达到 的搅拌功能，我们为用户提供了多种型号的潜水搅拌机，同时可提供选型服务。